FEDERACION METROPOLITANA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

COPA TBR

REGLAMENTO TÉCNICO 2023

CATEGORIA 125cc.  JUNIORS

ARTICULO 1: DISPOSICIONES GENERALES

A:

Es obligatorio a todos los pilotos, mecánicos y/o concurrentes el conocimiento del presente reglamento. No se podrá alegar desconocimiento de este.

B:

Al participar de las competencias implica su total conformidad con  lo expuesto en el presente reglamento.

C:

Edades de 12 años cumplidos en el año calendario en la que vaya a participar a 15 cumplidos dentro del año calendario del mismo.

ARTICULO 2:

a:

En el presente reglamento solo se permite lo que está explícitamente autorizado como así también se aclara que no necesita que las partes del kart lógicas de uso sean mencionadas siempre y cuando se encuadren dentro de las normas vigentes.

b:

Los reglamentos no se interpretan, se cumplen tal como esta escrito (Juan Manuel Fangio)

c:

La Comisión Técnica se reserva el derecho  de  retirar y / o retener cualquier

elemento del motor o vehículo para ser analizado sin que medie denuncia alguna.

ARTICULO 3:

MOTORES

a: Uno por evento Monomarca TBR modelo TSL125, debiendo respetar los diseños y medidas declaradas en la ficha técnica.

Se establece que como mínimo deberá tomar un vació de 10 pulg.hg y resistir

un mínimo de 5 pulg.hg. A efecto de comprobar que solo tome aire por el

carburador. En caso de que no cumpla con este requisito la Comisión Técnica controlará si la perdida es capciosa, si esta se produce por alguna junta en mal estado o algún reten deteriorado no se aplicarán sanciones siempre y cuando no fueron provocadas adrede.

En caso de rotura podrá cambiarse el motor con autorización del Comisario Técnico, previo control.

b: CILINDRADA: Máximo 125cc.

c: PIEZAS DE REPUESTOS

Las piezas de recambio deberán ser originales provistas por el fabricante TBR y deberán estar sin modificación alguna. La atención de los motores se hará exclusivamente en un centro de servicio autorizado TBR, quienes tendrán la responsabilidad de respetar las normas de armado igual que en fábrica y sellarán los motores con un precinto provisto por TBR que garantiza la inviolabilidad. La falta técnica cometida por el centro elegido por el piloto no exime al usuario de la correspondiente desclasificación en caso de detectarse que las normas de fábrica fueron violadas.

Los rulemanes de bancada deberán ser SKF Industria Argentina únicamente.

d: Carburador De producción nacional homologado o marca Tillotson tipo HW-10-A o HW 16b con difusor 20 mm. máximo, homologado CIK/FIA según ficha de homologación o habilitación CNK/ACA sin modificación alguna.

e: CONVOYADOR Y FLAPPERS:

Original del motor. Prohibido alterarlo.

f: COMBUSTIBLE:

De expendio comercial en las redes de estaciones de servicio, prohibido el uso de nafta de aviación ni ningún tipo de alcohol ni aditivo para mejorar su combustión, cuando la  mezcla combustible  es  provista por  la  categoría  deberán presentarse para reaprovisionamiento con el tanque y mangueras totalmente vacíos este control se hará en la puerta de entrada del parque cerrado.

g: FILTRO DE AIRE

Obligatorio homologado con elemento filtrante, de fabricación nacional habilitado sin modificaciones.

h: TAPA DE CILINDRO

La misma deberá ser la original del motor y cámara de compresión deberá cubicar un mínimo de 15,5 cc. medido con aceite de dirección hidráulica YPF con el pistón en el PMS hasta el último filete de la bujía y bajo ningún concepto podrá desbordar el mismo, con la bujía apretada puede sobresalir fuera de la parte roscada de la tapa solamente el electrodo de la misma, es decir que la bujía deberá tener un largo máximo de 18mm. Medidos desde el apoyo de la única arandela original de la misma hasta donde comienza el electrodo de masa.

i: BUJIA:

Únicamente igual o similar a la provista por el fabricante NGK B10-EGV, no se permite trabajo alguno en este elemento.

j: ENCENDIDO:

Original del motor según ficha TÉCNICA, sin modificación alguna.

ARTICULO 4: ADQUISICION DE DATOS.

Este sistema con o sin memoria, puede permitirse solamente con la lectura de:

las revoluciones del motor, indicaciones de temperatura, la velocidad de las

rueda, un acelerómetro X/Y y tiempo de vuelta.

Cualquier sistema de telemetría esta estrictamente prohibido.

ARTICULO 5: RELACION DE TRANSMISION

A: La relación de transmisión deberá ser la establecida en el RPP de cada competencia de acuerdo al circuito.

ARTICULO 6: ESCAPE

Provistos por la categoría

ARTICULO  7   CHASIS

Uno por evento, habilitados por la CNK-CDA-ACA, sin modificaciones, los chasis nacionales tendrán un hándicap de 5 kgr.

Prohibido el uso de llantas de magnesio.

TROCHA trasera máximo 1400mm

ARTICULO 8. NEUMATICOS.

A:  Serán provistos  por la categoría un juego cada 2 carreras, habilitados C.N.K.- C.D.A.- ACA

B: NEUMATICOS PARA LLUVIA

Provistas por el organizador, un juego por carrera. Habilitados C.N.K.- C.D.A.- ACA

C: En caso de rotura (comprobable en carrera) podrá reemplazar el neumático

dañado por otro usado de un set que tenga el  uso de carrera  anterior sin   necesidad de  cargar  los 5  kg al peso  mínimo, con  la  debida inspección  y    autorización  del  técnico  designado  por  la  Federación Metropolitana.

ARTICULO 9: PESO MINIMO.

Todos los competidores deberán pasar por balanza luego de finalizar clasificación, serie y final y deberá pesar un mínimo de 146 kg. Incluyendo el equipo completo tomado en línea de llegada al parque cerrado.

ARTICULO 10: TROMPA PONTONES Y PARAGOLPES

De fabricación nacional de uso obligatorio, en caso de desprendimiento parcial o total de alguno de estos en carrera el piloto deberá detenerse para repararlo o reemplazarlo. El sistema de fijación de la trompa se deberá efectuar de manera tal que el piloto pueda desmontarlo sin herramienta alguna.

Es obligatorio el uso de paragolpe trasero plástico integral.

ARTICULO 11. LASTRE:

Deberá estar sujeto en forma adecuada y segura que no ofrezca riesgo alguno ni al piloto ni a otros competidores. Los lastres mayores de 5 kilos deberán sujetarse con 2 bulones de 8 mm. de diámetro.

ARTICULO 12: VERIFICACION TÉCNICA PREVIA.

Una vez finalizada las inscripciones cada piloto y/o concurrente deberá presentarse con su Kart a la mesa del departamento técnico a los efectos de verificar las condiciones del vehículo, sellar las cubiertas y otros elementos a utilizar en la jornada.

Sin dicho trámite el Kart no estará habilitado para participar en las competencias. Siendo obligación de los pilotos y/o concurrentes verificar que se haya efectuado el sellado y precintado en su totalidad.

Se recuerda que los Kart una vez finalizada la clasificación se encuentran bajo

el régimen de parque cerrado.

Un veedor deberá controlar para la etapa siguiente de competición que los precintos estén intactos, en caso de haber sido violado será excluido de la competencia, pero si el precinto se rompe en carrera el Comisario Técnico deberá colocar uno nuevo sin sanción para el piloto, lo mismo si fue obviado el mencionado control.

ARTICULO 13. PRECINTADO:

Al finalizar las pruebas de clasificación se procederá a precintar todos los elementos reglamentados que la técnica considere conveniente, incluso la tapa

de cilindro, a tal efecto los karts deberán tener una tuerca de la tapa adaptada

para facilitar dicha tarea. Esta tarea no se realizará si el motor tiene el sello del fabricante o de un centro de servicio autorizado, pero el Comisario Técnico podrá colocar otro suministrado por la Federación si lo cree conveniente.

ARTICULO 14: NUMEROS DE IDENTIFICACION

Los karts deberán presentarse a cada etapa de la competencia únicamente con el número asignado por los organizadores y colocado en la parte superior del babero central, en ambos laterales y paragolpe de manera altamente visible y en color NEGRO FONDO AMARILLO.

ARTICULO 15: INDUMENTARIA.

Es obligatorio el uso de casco con del tipo integral, protector de cuello, guantes,

buzo de competición, protector costal y botas, Todos estos elementos Homologados CIK o CNK.

Este reglamento es valido para todo el territorio argentino.