|  | FICHE D’HOMOLOGATION HOMOLOGATION FORM |  | Homologation N° |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 357/m/09 |
|  | COMMISSION INTERNATIONALE DE KARTING - FIA |  |

## MOTEUR / ENGINE

###### ICC « Sudam » - ICC « Sudam » / Junior

| Constructeur | Manufacturer | antonio bordogna |
| --- | --- | --- |
| Marque | Make | t.b.r. |
| Modèle | Model | rv125 |
| Type d’admission | Inlet type | reed valve |
| Durée de l’homologation | Validity of the homologation | 9 ans / 9 years |
| Nombre de pages | Number of pages | 6 |
| La présente Fiche d’Homologation reproduit descriptions, illustrations et dimensions du moteur au moment de l’homologation CIK-FIA. Le Constructeur a la possibilité de les modifier seulement dans les limites fixées par le règlement CIK-FIA en vigueur. La hauteur du moteur complet sur les photos doit être de 7cm minimum. | This Homologation Form reproduces descriptions, illustrations and dimensions of the engine at the moment of the CIK-FIA homologation. The Manufacturer may modify them, but only within the limits fixed by the CIK-FIA regulations in force. The height of complete engines on all photos must be minimum 7cm. |
| PHOTO DU MOTEUR CÔTÉ PIGNON | PHOTO DU MOTEUR CÔTÉ OPPOSÉ |
| PHOTO OF DRIVE SIDE OF ENGINE | PHOTO OF OPPOSITE SIDE OF ENGINE |
| Signature et tampon de l’ASN | Signature et tampon de la CIK-FIA |
| Signature and stamp of the ASN | Signature and stamp of the CIK-FIA |
|  | Homologation N° |
|  | 357/m/09 |

| INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATIONS |
| --- | --- |
| A | CARACTÉRISTIQUES | A | CHARACTERISTICS |
|  |  |  | Tolérances |
| Volume du cylindre | Cylinder volume | 123.67 CM3 | < 125cm³ |
| Alésage d’origine | Original Bore | 54.00 MM |  |
| Alésage théorique maximum | Theoritical maximum bore | 54.28 MM |  |
| Course | Stroke | 54.00 MM |  |
| Système de refroidissement | Cooling system | air |  |
| Nombre de systèmes de carburation | Number of carburation systems | 1 |  |
| Nombre de canaux de transfert, cylindre/carter | Number of transfer ducts in the cylinder | 3/3 |  |
| Nombre de lumières / canaux d’échappement | Number of exhaust ports / ducts | 3 |  |
| Forme de la chambre de combustion | Shape of the combustion chamber | spherical with squish |  |
| Longueur (entre-axe) de la bielle | Length between the axes of the connecting rod | 102 MM | (0.1mm |
| Poids de la bielle | Weight of the connecting rod | 105 gr | minimum |
| Poids du vilebrequin | Weight of the crankshaft | 1650 gr | minimum |
| Volume de la chambre de combustion | Volume of combustion chamber | 5.5 cm3 | minimum |
| Nombre de segments de piston | Number of piston rings |  |  |
| Modifications autorisées selon Règlement Technique. Seules les dimensions et cotes qui ne peuvent pas être modifiées doivent figurer sur la Fiche d’Homologation. |
| Modification allowed according to the Technical Regulations. Only the dimensions and readings which may not be changed must been mentioned on the Homologation Form. |

| B | ANGLES D’OUVERTURE | B | OPENING ANGLES |
| --- | --- | --- | --- |

| C | MATÉRIAU | C | MATERIAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Cylindre | Cylinder | AL-si |
| Culasse | Cylinderhead | AL-si |
| Carter | Sump | AL-si |
| Bielle | Connecting rod | steel alloy |

|  | Homologation N° |
| --- | --- |
|  | 357/m/09 |

| DESSIN DU DÉVELOPPEMENT DU CYLINDRE | DRAWING OF THE CYLINDER DEVELOPMENT |
| --- | --- |
| DESSIN DU PIED DU CYLINDRE | DRAWING OF THE CYLINDER BASE | VUE EN SECTION DU CYLINDRE | CYLINDER SECTION VIEW |

|  | Homologation N° |
| --- | --- |
|  | 357/m/09 |

| DESSIN DE LA CULASSE ET DE LA CHAMBRE DE COMBUSTION | DRAWING OF THE CYLINDER HEAD AND OF THE COMBUSTION CHAMBER |
| --- | --- |
| DESSIN DU VILEBREQUIN | DRAWING OF THE CRANKSHAFT | DESSIN INTÉRIEUR DU CARTER | DRAWING OF THE INSIDE OF SUMP |

|  | Homologation N° |
| --- | --- |
|  | 357/m/09 |

| PHOTO DE L’ARRIÈRE DU MOTEUR | PHOTO OF THE BACK OF THE ENGINE | PHOTO DE L’AVANT DU MOTEUR | PHOTO OF THE FRONT OF THE ENGINE |
| --- | --- | --- | --- |
| PHOTO DU MOTEUR PARTIE SUPÉRIEURE | PHOTO OF THE ENGINE TAKEN FROM ABOVE | PHOTO DU MOTEUR PARTIE INFÉRIEURE | PHOTO OF THE ENGINE TAKEN FROM BELOW |
|  | Homologation N° |
|  | 357/m/09 |

| PHOTO DU PIED DU CYLINDRE | PHOTO OF THE BASE OF THE CYLINDER | PHOTO DE LA CHAMBRE DE COMBUSTION | PHOTO OF THE COMBUSTION CHAMBER |
| --- | --- | --- | --- |
| PHOTO DU CARTER ( CÔTÉ JOINT ) | PHOTO OF THE SUMP ( GASKET SIDE ) | PHOTO D’UNE PARTIE INTÉRIEURE DU CARTER | PHOTO OF AN INTERNAL PART OF THE SUMP |